审批意见： 郑环建表〔2014〕398号 关于《郑州明泰交通新材料有限公司年产2万吨交通用铝型材项目环境影响报告表（报批版）》的批复 郑州明泰交通新材料有限公司： 你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州明泰交通新材料有限公司年产2万吨交通用铝型材项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 该项目位于荥阳市广武路与建设路交叉口西南角，主要产品包括交通运输型材、轨道车体大部件及大规格挤压型材和管棒材。主要生产工艺：铝锭-熔化-铸锭-加热-挤压-焊接-机加工-组装。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废气。熔铝炉和保温炉采用天然气为燃料，燃烧废气与熔化静置工段炉内废气、熔铸车间扒渣和压渣工段烟（粉）尘引入袋式除尘器处理后通过25m高排气筒排放，烟尘和SO2应满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中“金属熔化炉”二级标准、表4中“有色金属冶炼”二级标准，NOX、HCl、Cl2排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。均热炉采用天然气为燃料，燃烧废气经20m高排气筒排放，烟尘和SO2应满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4二级标准。大部件车间焊接烟气经新风系统无组织排放。食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放。 2.废水。净循环水系统排污水和纯水制备系统排污水回用于浊循环水系统，挤压模具蚀洗工段的废碱液和含碱废水,经中和沉淀处理后回用于浊循环水系统，不外排;生活污水经化粪池沉淀处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入荥阳市第一污水处理厂。 3.噪声。对高噪声设备采取有效的减振降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.固废。生产过程产生的一般固废回用、外售或交环卫系统清运，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行收集、暂存，最终交有危险废物经营资质的单位安全处置。 5.总量。主要污染物排放总量应严格按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001464）核定的增量指标落实：COD（生活）≤ 0.23t/a，NH3-N（生活）≤ 0.023t/a，SO2（非电力）≤ 0.29t/a,NOX（非电力）≤ 3.08t/a。 6.其他。该项目卫生防护距离为50m，各厂界外设防距离分别为北厂界3m，南厂界15m，西厂界27m，东厂界0m，卫生防护距离内不得规划新建居住、医院、学校等环境保护目标。 五、落实《报告表》提出的环境风险防范措施，制定环境污染事故应急预案，提高防范和处置环境污染的能力。 六、项目建成后应及时申请试生产，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间应按规定申请竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产。 七、项目环境保护日常监督检查请荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年12月3日