郑环审〔2015〕310号

郑州市环境保护局

关于华晶精密制造股份有限公司

光伏产业专用微米钻石线项目竣工环保验收申请的

批  复

华晶精密制造股份有限公司：

你公司上报的《华晶精密制造股份有限公司光伏产业专用微米钻石线项目竣工环境保护验收申请》及附送的《华晶精密制造股份有限公司光伏产业专用微米钻石线项目竣工环境保护验收监测报告》（YS201501008）（以下简称《监测报告》）收悉。2015年4月29日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

工程位于郑州市经开区出口加工区。主要建成0.12mm微米钻石线生产线11套（条），0.3mm微米钻石线生产线2套（条）。验收监测期间生产负荷达到75%，配套建设的环境保护设施已同步投入使用。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气

硫酸雾废气经独立密封罩、排气孔与管道，由15m高排气筒排放。

（二）废水

实现了“清污分流、污污分流、雨污分流”。含镍废水（高浓度镍液）收集后经“过滤+超滤+反渗透”工艺处理，含镍浓水补充镀液，去离子水回用于生产，少量含镍废水进入厂区污水处理站；水洗废水（含镍）收集后经“机械过滤+活性炭吸附+反渗透”工艺处理，回用于水洗工序，少量含镍废水进入厂区污水处理站；其它生产废水收集后进入厂区污水处理站，安装了流量、COD在线测试装置。

（三）固体废物

各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，建有固废临时堆场，落实了“三防”措施。含镍废过滤棉、废活性炭等危险废物由专用临时库房暂存，定期由河南天辰环保科技股份有限公司收集处置。

（四）噪声

高噪声设备采取了厂房隔声等隔声降噪措施。

（五）落实了环保机构和工作制度及污染事故应急预案、应急措施。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

郑州市环境保护监测中心站编制的《监测报告》表明：

（一）废气

硫酸雾能够达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5要求。

（二）废水

含镍废水处理设施出水总镍均符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准；其它生产废水总排口COD、氨氮、总镍等均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准；生活污水总排口各项指标能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准。

（二）噪声

南厂界昼夜间噪声，东、西、北厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。东厂界紧临朝歌纺织，西厂界紧临富士康，北厂界为空地。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。严格执行国家对危险废物的相关管理规定，严格执行危险废物转移“五联单制度”。

项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经开区环保部门做好协助工作。

2015年5月21日

郑州市环境保护局办公室                2015年5月22日印发