郑环审〔2015〕303号

郑州市环境保护局

关于《郑州市污水净化有限公司郑州市污泥

应急处理工程环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州市污水净化有限公司：

你公司报送的由河南省金瀚环境评价咨询有限公司编制的《郑州市污水净化有限公司郑州市污泥应急处理工程环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目位于郑州市马头岗污水处理厂内西侧预留用地，占地面积16000m2，处理对象是郑州市辖区污水处理厂的污泥，采用生物沥浸+板框脱水工艺，使污泥的含水率由80%左右降至60%以下，设计规模：600t/d。建设内容主要包括：均质池、生物沥浸池、污泥深度脱水车间等。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2.依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1.废气。均质池、生物沥浸池、储泥区均加玻璃钢盖板，采取密封加盖措施；压滤机房、储泥斗设置为全封闭空间，保持负压状态；生物沥浸区域、压滤机房、储泥斗恶臭气体分别经复合生物除臭装置处理后通过15m高的排气筒排放，有组织废气排放应满足《恶臭污染物排放标准》表2要求。无组织废气排放应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4二级标准。

2.废水。本项目生活污水和生产废水（污泥压滤脱水产生的压滤水）排入马头岗污水处理系统进行再处理，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

3.高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.本项目脱水污泥（含水率60%）满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）污泥填埋的要求后送往郑州市八岗污泥处置场堆肥、郑州市生活垃圾填埋场填埋等场所进行安全填埋处置。生活垃圾经垃圾桶收集后外运至垃圾中转站集中处理。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000547）：化学需氧量（工业）≤5.5470t/a，氨氮（工业）≤0.5550t/a。

六、认真落实《报告表》中提出的各项环境管理要求，对污泥产生、转移运输、处置和最终去向进行全过程污染防控，建立污泥管理台账和污泥重金属含量监测台账，实施污泥转移联单制度，防止环境污染事故的发生。

七、本项目卫生防护距离为100m，该范围内目前无环境敏感点。卫生防护距离内不得再规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

八、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

十、项目日常环保监管工作由郑州市环境监察支队负责，惠济区环保局做好协助工作。

2015年5月20日

郑州市环境保护局办公室                2015年5月20日印发