郑环审〔2015〕301号

郑州市环境保护局

关于《河南省豫华电熔科技有限公司年产10000吨电熔砖建设项目环境影响报告表

（报批版）》的批复

河南省豫华电熔科技有限公司：

你公司报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《河南省豫华电熔科技有限公司年产10000吨电熔砖建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目位于新密市超化镇樊寨村，租用郑州兴旺耐材有限公司部分闲置场地进行建设，占地面积9600m2，项目产品为电熔砖，年产量10000吨。主要建设内容为生产车间、仓库、办公楼等。电熔砖生产工艺为：原料—配比混合—熔融浇注—砂型保温—除砂—切割—打磨—钻孔—组装—成品。砂型制造工艺：原料—混合搅拌—打型—烘干—贴型。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2.依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1.冷却循环用水经处理后循环使用不外排。职工生活污水经沉淀处理后用于厂区绿化和洒水降尘，不外排。

2.电熔烟尘经集气罩收集后引至袋式除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒排放，外排废气应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准要求。采取加强设备密闭、车间阻隔等措施降低无组织粉尘排放，全厂无组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值要求。

3.切割机、铣磨机等高噪声设备置于厂房内，加强车间密闭，采取有效的隔音、减振、优化设备布局等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.厂区设危险废物暂存间，危险废物（废机油和废油桶等）临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行管理，并集中交有危险废物处置资质单位处置。一般固体废物应分类收集，分类暂存，并实现综合利用。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000566）。

六、本项目生产车间需设置卫生防护距离50m，各厂界设防距离分别为：东厂界外10m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m。卫生防护距离内不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

七、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

八、本项目日常环境监督检查工作由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年5月14日

郑州市环境保护局办公室                2015年5月18日印发