郑环审〔2015〕309号

郑州市环境保护局

关于《郑州豫田再生资源回收有限公司

年回收处置200吨一次性废输液瓶（袋）

项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州豫田再生资源回收有限公司：

你公司报送的由河南佳昱环境科技有限公司编制的《郑州豫田再生资源回收有限公司年回收处置200吨一次性废输液瓶（袋）项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目位于新密市白寨镇东岗村，占地约1333.4m2，年回收处置200吨一次性废输液瓶（袋）。原料为医疗机构使用后的未被病人体液、血液、排泄物污染的一次性废输液瓶（袋），产品主要为聚丙烯毛片和玻璃片。主要设备及设施为破碎机、提料机、浸泡池、清洗池、污水处理池等。主要建设生产车间、原料库、成品库、办公房等。主要生产工艺为：废输液瓶（袋）—人工去除瓶盖—残液回收—破碎—清洗—晾干—包装。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2.依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1.生产废水经“絮凝沉淀+消毒+活性炭吸附”污水处理系统处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准的要求后循环使用，不得外排；生活污水经废水收集池收集后综合利用，不得外排。

2.高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.厂区设危险废物暂存间，危险废物（废活性炭、残留废液、污水处理系统产生的污泥等）临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行管理，并集中交有危险废物处置资质的单位安全处置。废瓶盖由物资回收公司回收。生活垃圾集中收集后运送到当地垃圾中转站处理。

4.落实《报告表》所提的地下水污染防治措施和各项环境风险防范措施，加强工作人员的安全培训，制定污染事故应急防范预案，防止发生环境污染事故。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000579）。

六、你公司应加强原料来源和产品去向管理，建立原材料、产品进出、危险废物处置台账。采取相关措施，确保回收的一次性废输液瓶（袋）不属于医疗废物。本项目产品（塑料片和玻璃片）均不得销售给用于原用途和食品等行业的生产经营单位，本项目产品用于其他用途时不得危害人体健康。在原料及产品运输过程中，运输车辆做好密闭工作，降低对周围环境的影响。

七、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

八、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市危险废物和辐射环境监督管理中心负责巡查督查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年5月21日

郑州市环境保护局办公室                2015年5月21日印发