郑环审〔2015〕108号

郑州市环境保护局

关于《河南长润开阔生物科技有限公司年产

6万吨饲用饼干粉生产线项目环境影响

报告表》（报批版）的批复

河南长润开阔生物科技有限公司：

你单位报送的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《河南长润开阔生物科技有限公司年产6万吨饲用饼干粉生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于新郑市梨河镇韩城路南侧。租赁厂房及办公室等总建筑面积为3800m2，主要建设：生产车间、办公生活用房等。主要生产设备有：有粉碎机，混合机、打包设备等。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.按照环评要求建设和落实粉尘污染防治设施及措施，全厂粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准及颗粒物无组织排放浓度限值要求。食堂油烟须经国家认可的油烟净化装置处理后达标排放。

2. 生活废水经隔油＋化粪池处理，由市政污水管网排入城镇污水处理厂处理后达标排放。

3. 生产固废综合利用、妥善处置，各种固废临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。

4. 按照环评要求建设和落实噪声防治设施及措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001653）（生活COD 0.0384t/a，NH3-N 0.0038t/a）。

五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由新郑市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查和巡查工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年2月12日

郑州市环境保护局办公室                2015年2月12日印发