郑环审〔2015〕101号

郑州市环境保护局

关于《郑州佳运达汽车配件有限公司阴极电泳涂装加工项目环境影响报告书》（报批版）的

批  复

郑州佳运达汽车配件有限公司：

你单位上报的由三门峡市环境保护科学研究院、河南佳昱环境科技有限公司共同编制完成的《郑州佳运达汽车配件有限公司阴极电泳涂装加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面、严格落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水。磷化清洗废水经过混凝沉淀处理再经污水预处理设施处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1“第一类污染物最高允许排放浓度”标准后与涂装生产线产生的脱脂段、电泳段清洗废水、各种洗槽废水、生活污水等进入厂区污水处理站处理达到《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）排入堤里小清河。纯水机排浓盐水、热通及冷却循环系统排定期污水直接排入中水回用池内用于厂区冲厕、绿化、道路浇洒。远期待郑州新区污水处理厂运营后，厂区废水经污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后，进入郑州新区污水处理厂处理。

2.废气。电泳烘干室废气经RTO焚烧装置处理后，TVOCs满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2标准限值要求；燃气锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；烘干室加热燃气废气满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078－1996）。

3.噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。

4.固废。固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）控制；危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）控制，并集中交由有资质单位处理。

5.按照规范采取厂区地面防渗和事故泄漏防护措施。

（四）总量控制指标按照郑州市环保局对该项目出具的《建设项目主要污染物总量指标备案表》执行。

四、项目完工后，须向环保行政主管部门提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。

五、本项目环境保护日常监督管理由中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队做好督察、巡查。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

2015年2月6日

郑州市环境保护局办公室                2015年2月6日印发