郑环审〔2015〕110号

郑州市环境保护局

关于《郑州隆源焊接技术有限公司年产100吨耐磨堆焊焊丝钎焊材料项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州隆源焊接技术有限公司：

你公司报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州隆源焊接技术有限公司年产100吨耐磨堆焊焊丝钎焊材料项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目位于郑州市高新区云杉路3号，租用河南卡斯通科技有限公司闲置厂房及办公室共500m2，年产100吨耐磨堆焊焊丝钎焊材料项目。主要生产设备有超声波清洗机、混料机、卷管机、拉丝机、层绕机、剪板机等。生产工艺为：钢带（外购）—清洗—混料加料—成型—拉拔—层绕—检验包装—入库。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2.依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1.设置专用配料间并加强封闭，减少下料粉尘外逸，及时清扫沉降粉料并回收利用。车间设置排风扇，加强车间内部通风换气。本项目无组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值要求。

2.超声波清洗废水每半年更换一次，同生活污水一起排入厂区化粪池经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后排入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂处理。

3.高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.固体废物分类收集，分类存放，并实现综合利用。废编织袋集中外售；废包装桶由原厂家回收；生活垃圾运往垃圾中转站处理。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》核定的增量指标落实（项目编号：4101000135）：化学需氧量（生活）0.0019吨/年，氨氮（生活）0.0002吨/年。

六、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常监督检查由郑州市环境监察支队负责，高新区环保局做好协助工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年2月12日

郑州市环境保护局办公室                2015年2月12日印发