郑环审〔2015〕133号

郑州市环境保护局

关于《郑州金百汇食品有限公司年产1000吨

豆粉建设项目环境影响报告表》（报批版）的

批  复

郑州金百汇食品有限公司：

你公司委托郑州市环境保护科学研究所编制的《郑州金百汇食品有限公司年产1000吨豆粉建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于荥阳市建设路与工业路交叉口南300m路西，拟建设2条豆粉加工生产线，年产1000吨豆粉。生产工艺为豌豆、水泡煮-初级粉碎-冷却-压滤-炒干-筛选-包装。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废水：压滤水及压滤机清洗废水作为饲料外运；其他设备清洗废水、地面清洗废水和生活污水经污水处理设施处理后须经市政污水管网排入城市污水处理厂，外排污水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。

2．废气：对粗料粉碎及筛分过程的粉尘进行收集，配置袋式除尘装置处理，通过15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

3．噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4．固废：一般固体废物收集后外售。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实。

六、项目建成后，须及时申请试生产，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定申请竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常监督检查由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队做好巡查督查。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年2月13日

郑州市环境保护局办公室                2015年2月13日印发