郑环审〔2015〕146号

郑州市环境保护局

关于《郑州海春涂料有限公司年产3000吨

水性电泳涂料建设项目环境影响报告表

（报批版）》的批复

郑州海春涂料有限公司：

你公司报送的由河南省化工研究所有限责任公司编制的《郑州海春涂料有限公司年产3000吨水性电泳涂料建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目位于新密市白寨镇杨树岗村，占地7000m2，主要建设生产车间、仓库和办公楼，年产3000吨水性电泳涂料。产品方案包括水性乳液（A组分）和水性色浆（B组分）。生产工艺分别为：配料—调制分散—研磨—二次分散—过滤—灌装（A组分）；配料—调制—灌装（B组分）。主要生产设备有高速分散搅拌机、砂磨机、软水制备装置、空压机、灌装机、试验设备等。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2.依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1.加料粉尘采用集气罩+袋式收尘装置收集，收集后回用于生产。废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织粉尘周界外监控浓度限值要求。

2.开停车设备清洗水收集暂存后回用于生产；软水制备装置排水、循环水设施排水和生活废水经30m3废水收集池收集后用于厂区洒水抑尘和绿化，不外排。

3.高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固体废物分类收集，分类存放，并实现综合利用。废弃包装袋由物资回收部门回收利用；废弃包装桶由原料供应厂家回收利用；生活垃圾定期收集送至垃圾中转站。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》核定的增量指标落实（项目编号：4101000192）。

六、本项目卫生防护距离为50m，厂界外最大设防距离分别

为西厂界42m 、南厂界42m、东厂界46m，北厂界位于厂区内。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

七、你公司应认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施，设置消防废水收集池、厂区地面硬化防渗等，防止环境污染事故的发生。

八、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

九、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年2月16日

郑州市环境保护局办公室                2015年2月16日印发