郑环审〔2015〕154号

郑州市环境保护局

关于《新密市引水入密工程环境影响报告书

（报批版）》的批复

新密市国有资产经营公司：

你单位委托漯河市环境科学技术研究所（协作单位：河南首创环保科技有限公司）编制的《新密市引水入密工程环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）、新密市环保局审查意见及二七区环保局审查意见（二七环审〔2015〕7号）均收悉，该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、新密市引水入密工程位于河南省郑州市二七区和新密市境内，起点位于郑密路（S316）跨尖岗水库侯寨大桥西南侧，终止于新密市战鼓山规划水厂处，总投资39020.64万元。工程分为五部分：取水工程、输水工程、调蓄工程、水厂工程、供水工程，设置三级引水提升泵站，引水管线全长24.069km，工程设计引水规模为2850万m3/a，其中郑州市尖岗水库天然水径流量650万m3/a，新密市南水北调中线工程年度用水指标2200万m3/a。水厂建设规模为5万m3/d。工程总占地1204.6亩，其中永久占地面积为92.17亩，临时占地面积为1112.43亩。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》。原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面、严格落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位、施工单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气。严格按照郑州市人民政府《郑州市控制扬尘污染工作方案》（郑政〔2013〕18号）要求，积极落实扬尘污染防治措施。拌合站选址应远离居民区敏感点，拌合设备应配备除尘设施。

2.噪声。制定科学的施工方案，合理安排施工时间，合理布局施工场地，合理布置施工营地。

（1）禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，须经有关部门批准，并提前公告附近居民。

（2）尽量使用低噪声机械设备，定期保养和维护施工设备，严格按操作规范使用各类机械。在环境敏感点要设置必要的临时声屏障，施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。落实《报告书》提出的各项营运期噪声污染防治措施，取水泵房、加压泵房安装减震垫，设置封闭式泵房，同时安装双层隔音门窗；净水厂内噪声源安装消声器、减震垫和设置隔声间，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3.废水。施工期生产废水经隔油池、沉淀池处理后回收利用不外排；施工营地建立临时旱厕，粪便收集后定期由专人清运用于附近农田施肥，洗漱等生活废水用于洒水降尘。运营期净水厂区生活污水经市政污水管网排入城市污水处理厂，泵站管理区生活污水经化粪池处理后综合利用不外排。

4.弃土弃渣、建筑垃圾等固体废物要合理处置。可回收利用部分经分类收集后回收利用或者外售；不可利用部分应有专门存放地并定期清运送至市政部门指定的建筑垃圾填埋厂填埋，落实《郑州市城市工程渣土管理办法》要求；脱水浓缩后的污泥综合利用；生活垃圾分类收集，由环卫部门统一处理。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》核定的增量指标落实（项目编号：4101000150）：化学需氧量（生活）0.0440吨/年，氨氮（生活）0.0040吨/年。

五、认真落实《报告书》提出的各项生态保护与恢复措施、水土保持措施、风险事故防范措施。加强生态恢复和水土保持，防止水土流失，加强风险防范，防止污染事故发生，确保项目建成后的生态环境能够尽快得到恢复和改善。

六、项目建成后，须向我局递交试运行申请，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

七、项目环境保护日常监督检查请郑州市环境监察支队和新密市环保局负责，二七区环保局做好协助工作。

八、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年2月25日

郑州市环境保护局办公室                2015年2月25日印发