郑环审〔2015〕360号

郑州市环境保护局

关于《河南雅奇明胶有限公司年产2.5万吨

明胶精加工建设项目环境影响报告表

（报批版）》的批复

河南雅奇明胶有限公司：

你公司报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《河南雅奇明胶有限公司年产2.5万吨明胶精加工建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、新建年产2.5万吨明胶精加工建设项目，建设地点位于新密市刘寨镇西马庄村，占地面积为64349m2，其中年精加工工业明胶10000吨、食用明胶10000吨、药用明胶5000吨。主要生产工艺：原料外购（明胶半成品）—检验—分类—紫外线灭菌—粉碎—筛分—混拼—成品检验—包装。主要建设厂房、仓库、住宿楼、办公楼等。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1．向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2．依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1．废气。每条生产线原料粉碎、筛分过程中产生的有组织粉尘经脉冲袋式除尘器处理后由22m高排气筒排放。灌装机出料口设置布袋出口，厂房安装排风扇，加强通风换气，减少粉尘无组织排放量。外排粉尘应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准和无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后，经排油烟道引至楼顶排放。

2．废水。生活污水进入地埋式一体化污水处理设施（处理能力不小于4.0t/d）处理，处理后水质应满足《贾鲁河河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表2标准要求后综合利用。

3．高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4．按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置危险废物暂存场所，危险废物（化验废液、废弃试剂瓶、实验室其它废物）暂存后定期交给有危险废物处置资质的单位处理。固体废物分类收集，分类存放，并实现综合利用。废包装袋收集后外售处理；不合格原料返回厂家；除尘器回收粉尘及检验产生的二等品外售处理；车间阻隔粉尘、生活垃圾收集后交环卫部门处理。

5．主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000772）。

六、本项目卫生防护距离为50m，即东厂界外0m，南厂界外19m，西厂界外32m，北厂界外14m。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

七、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

八、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年6月23日

郑州市环境保护局办公室                2015年6月23日印发