郑环验〔2016〕64号

郑州市环境保护局

关于河南恒发汽车零部件有限公司

生产基地项目（橡胶减振系列）竣工

环保验收申请的批复

河南恒发汽车零部件有限公司：

你公司上报的《河南恒发汽车零部件有限公司生产基地项目（橡胶减振系列）竣工环境保护验收申请》及附送的《河南恒发汽车零部件有限公司生产基地项目（橡胶减振系列）竣工环境保护验收监测报告》（YS201603012－1）（以下简称《监测报告》）收悉。2016年5月30日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

河南恒发汽车零部件有限公司生产基地项目位于郑州经济技术开发区郑州国际物流园区第二十七大街以东、经南十六路以南。项目环境影响报告书由漯河市环境科学技术研究所编制完成，郑州市环保局于2014年3月14日对该项目的环境影响报告书进行了批复（文号：郑环审〔2014〕44号）。项目建成并投入试生产，项目实际建设投资30000万元，其中环保投资206万元。2016年5月30 日，郑州市环保局组织对河南恒发汽车零部件有限公司生产基地项目进行了检查及验收（本次验收只含橡胶减振系列，其余产品暂不生产）。验收监测期间生产负荷达到75%，配套建设的环境保护设施已同步投入使用。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气：硫化成型区硫化废气经喷淋塔+活性炭吸附装置+15m排气筒高空排放。喷胶废气经过滤水池（喷淋）+二级活性炭吸附浓缩+催化燃烧+15m排气筒高空排放。抛丸粉尘经自带袋式除尘装置处理后+15m排气筒高空排放。

（二）废水：磷化清洗废水、喷淋塔废水、喷胶过滤废水分别预处理后与生活污水一并进入厂区一体化生化装置（20m3）处理后进入陈三桥污水厂处理。

（三）固体废物：项目北侧板房里划定10m2供本项目危废暂存，危废定期交由河南天辰环保科技有限公司进行处置。设置若干一般工业固废收集桶，定期由专门回收单位回收。各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，落实了“三防”措施。

（四）噪声：高噪声设备采取了厂房隔声等隔声降噪措施。

（五）卫生防护距离。此范围内没有学校、住宅、医院等环境敏感建筑。

（六）落实了环保机构和工作制度及污染事故应急预案、应急措施。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

郑州市环境保护监测中心站编制的《监测报告》表明：

（一）废气：验收监测期间，硫化废气经处理后达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5的排放限值要求、《恶臭污染物排放标准》（14554-93）相关限值要求，《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2二级标准限值要求；喷胶废气经处理后达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）相关限值要求；表面处理区抛丸、喷砂粉尘经处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2二级标准限值，无组织废气同时满足以上标准限值。

（二）废水：项目产生的磷化清洗废水、喷淋塔废水、喷胶过滤废水、分别进行预处理后与生活污水一并经厂区一体化生化装置处理，出水水质满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）及《污水综合排放标准》（GB7898-1996）二级标准限值后通过污水管网进入陈三桥污水厂进一步处理。

（三）噪声：项目厂界噪声昼间值在50～62 dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类标准限值要求。

（四）总量控制： 根据验收监测数据计算得出，主要污染物排放总量均满足环评批复指标要求。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。严格执行国家对危险废物的相关管理规定，严格执行危险废物转移“五联单制度”。

项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经开区环保部门做好协助工作。

2016年8月5日

郑州市环境保护局办公室                2016年8月5日印发